Заказчик проекта:

Администрация Верхнегутарского муниципального образования – администрация сельского поселения

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Земельные Ресурсы»

Том II

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования

Верхнегутарского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области

Директор                                                     Н.В. Латкина

Содержание

Нормативно-правовая база	4

Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)	7

Расположение и природно-климатические условия Верхнегутарского муниципального образования	10

Социально-демографический состав и плотность населения на территории Верхнегутарского муниципального образования	11

Система учреждений обслуживания	12

Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	13

Раздел I. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства	13

Раздел II. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения	17

Раздел IV. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилой зоны	24

Раздел V. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры	25

Раздел VI. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры	31

Раздел VII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов санитарной очистки территории	36

Раздел VIII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной подготовки и защиты территорий	37

Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	38

Раздел X. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения	38

Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения	39

Раздел XII. Объекты пожарной охраны	40

Раздел XIII. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций	41

Раздел XIV. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на  водных объектах	41

# Нормативно-правовая база

Проект местных нормативов градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также другими действующими нормами, правилами и стандартами.

В местных нормативах градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования использованы ссылки на следующие нормативные документы

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Законодательные и нормативные акты Иркутской области

- Устав Иркутской области от 17.04.2009 N 1;

- Закон Иркутской области от 21.06.2010 N 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 N 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области".

Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и

строительству (СП)

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153. МДС 13-5.2000;

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

- СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

- СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

- Схема территориального планирования Нижнеудинского района, утвержденная решением Думы Нижнеудинского района №34 от 30.04.2013 г.;

- Генеральный план Верхнегутарского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Верхнегутарского МО Нижнеудинского района Иркутской области №12 от 04.12.2013 г.;

- Правила землепользования и застройки Верхнегутарского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Верхнегутарского МО Нижнеудинского района Иркутской области №13 от 04.12.2013 г.;

- Постановление администрации Верхнегутарского муниципального образования №38 от  30.12.2014 г. «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования».

- Устав Верхнегутарского муниципального образования от 24 декабря 2005 г.

# Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)

Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 3.1 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», населения Верхнегутарского муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Верхнегутарского муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным и историческим особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и направлений перспективного развития Верхнегутарского муниципального образования.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом: социально-демографического состава населения на территории муниципального образования; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; сведений об уровне автомобилизации, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования подготовлены на основании постановления администрации Верхнегутарского муниципального образования от 30.12.2014 г. № 38 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования».

Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнегутарского муниципального образования от 24.12.2005 г.

Согласно части 4 статьи 29 Градостроительного Кодекса РФ, нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего (Градостроительного) Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения поселения относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 №59-оз № «О градостроительной деятельности в Иркутской области» статья (часть 3 статьи 3 (1) установлены объекты нормирования местного значения для поселения.

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №131-ФЗ установлены вопросы местного значения городского, сельского поселения.

Таблица 1

| Наименование объекта | Вопросы местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| --- | --- |
| Объекты муниципального жилищного фонда | обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством |
| Объекты физической культуры и спорта | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; |
| Объекты культуры и искусства | организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; формирование архивных фондов поселения; |
| Объекты образования | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; |
| Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; |
| Объекты автомобильного транспорта и транспортных услуг | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; |
| Объекты электроснабжения | организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; |
| Объекты теплоснабжения |  |
| Объекты газоснабжения |  |
| Объекты водоснабжения |  |
| Объекты водоотведения |  |
| Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; |
| Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; |
| Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. | сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; |
| Особо охраняемые природные территории местного значения | осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; |
| Места массового отдыха населения. Объекты благоустройства и озеленения территорий | организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; |
| Объекты пожарной охраны | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; |
| Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций | организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
| Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах | осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; |
| Городские леса | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; |

В материалах по обоснованию расчетных показателей кроме объектов местного значения поселения рассмотрены объекты, определенные Техническим заданием п. 7 (1-7) (приложение № 1 к муниципальному контракту №2 от 31.08.2015г.). Данные объекты не вошли в основную часть местных нормативов, т.к. они не являются объектами местного значения поселения.

Таким образом, в данном проекте Местных нормативов градостроительного проектирования Верхнегутарского муниципального образования определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, соответствующих законодательству и Техническому заданию.

Основными задачами проекта МНГП являются:

1) проведение комплексного анализа территории муниципального образования;

2) расчет с учетом проведенного анализа:

- показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения,

- показателей территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

3) установление правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, в целях создания нормативных показателей градостроительного проектирования для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий.

# Расположение и природно-климатические условия Верхнегутарского муниципального образования

Верхнегутарское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области». В состав территории Верхнегутарского МО входят земли населенного пункта Верхняя Гутара.

Географическое положение территории

Верхнегутарское сельское поселение расположено в западной части Нижнеудинского района, граничит с Каменским, Нерхинским и Тофаларским сельскими поселениями, Тайшетским районом и Республикой Тыва.

Общая численность населения муниципального образования, по состоянию на 01.01.2015 г., – 417 человек. Площадь территории муниципального образования составляет 1153139 га (23%) территории Нижнеудинского района.

Решением от 17.12.2008г. № 405 Районной Думы согласовано описание границ Нижнеудинского районного муниципального образования, выполненных в соответствии с градостроительным и земельным законодательством Восточно-Сибирским филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ.

Климатические условия

Климат – резко континентальный. Большую часть года осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров удерживается до 210 дней.

Температурный режим

Абсолютный температурный максимум в Верхней Гутаре составляет 35.7 °C и был зафиксирован в июле 1974 года, а абсолютный температурный минимум составил -47.1 °C и был зафиксирован в декабре 1968 года. Летом средняя температура составляет 12.2 °C, а зимой -17.7 °C. Наименьшее количество осадков выпадает в феврале и составляет в среднем 4.0 мм., а наибольшее в июле (142.0 мм.). Самым сухим месяцем в Верхней Гутаре является май, влажность в среднем составляет 62 %, а самый влажный - август (80 %). В среднем за год в Верхней Гутаре выпадает около 535.0 мм. осадков.

Рельеф

Верхнегутарское муниципальное образование расположено в отрогах и предгорьях Восточных Саян - труднодоступная юго-западная часть района с ландшафтами величественных непреступных гор, нетронутых лесов, кристально чистых рек. Особую ценность и неповторимую красоту ландшафтов создают скалистые вершины Восточного Саяна, ледники и наледи, водопады и пороги на горных реках, голубые окна озер Агульское и Медвежье», находящихся среди вечной мерзлоты и альпийских лугов.

В пределах Верхнегутарского муниципального образования находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

Месторождения золота:  Катышный, Мокрый Миричун, Большая Бирюса;

Месторождений мусковита  Гутаро-Тагульская группа. Также на территории муниципального образования находятся Гутаро-Бирюсинский слюдоносный район, Агульский золотоносный и марганцевый районы, а также Бирюсинский золотоносный район.

На территории Верхнегутарского МО расположены: государственный природный заказник федерального значения «Тофаларский» и гидрологические памятники природы местного значения Гутарский и Заяшский водопады. Схемой развития и размещения особо охраняемых территорий в Иркутской области для Верхнегутарского МО имеется предложение по восстановлению заповедника «Саянский», который был закрыт в 1951 г. Заповедник планируется создать на месте заказника «Тофаларский» с включением в его состав пограничных территорий в Ирбейском районе Красноярского края. Площадь предполагаемого заповедника - 156,6 тыс. га.

# Социально-демографический состав и плотность населения на территории Верхнегутарского муниципального образования

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 403 человека, в том числе 200 мужчин и 203 женщин. Численность населения Верхнегутарского муниципального образования на 01.01.2015 г. составляет 417 человек. За последние несколько лет на территории наблюдается естественная убыль населения, показатели смертности превышают показатели рождаемости. Село Верхняя Гутара является местом проживания коренных малочисленных народов – тофалары- составляют 73% от общей численности населения муниципального образования.

Динамика численности населения населенных пунктов Верхнегутарского муниципального образования (на начало года)

Таблица 2

| Наименование населенных пунктов | 01.01.2004 | 01.01.2006 | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верхняя Гутара | 453 | 450 | 438 | 430 | 420 | 417 |
| Итого | 453 | 450 | 438 | 430 | 420 | 417 |

Плотность населения на 01.01.2015 год рассчитывается по данным госстатистики о численности населения и данным о площади населенного пункта в границах селитебной территории. Верхнегутарское сельское поселение характеризуется низкой плотностью населения в границах населенных пунктов.

Плотность населения в границах населенного пункта

Таблица 3

| Территория | Площадь селитебной территории нас. п., га | Плотность населения, чел/га |
| --- | --- | --- |
| с. Верхняя Гутара | 35,935 | 11,6 |

По дифференциации муниципальных образований Верхнегутарское муниципальное образование относится к группе средних, данные  приведены в таблице 3

Таблица 4

| Группы муниципальных образований | Население тыс. чел. | Наименование муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| крупнейшие | - | - |
| Крупные | св. 5 | - |
|  | св. 3 до 5 | - |
| Большие | св. 1 до 3 | - |
| Средние | св. 0,2 до 1 | Верхнегутарское МО (417 чел.) |
| Малые | св. 0,05 до 0,2 | - |
|  | до 0,05 | - |

# Система учреждений обслуживания

Как правило, социально-культурные объекты размещают по принципу ступенчатости. Ступени определяются частотой пользования населением различными видами услуг или частотой спроса. Различают учреждения повседневного пользования (иногда в их составе особо выделяют учреждения первичного обслуживания), периодического (два-три раза в неделю) и эпизодического (два-три раза в месяц) пользования.

Учреждения повседневного пользования размещают в микрорайонах из расчета 5-7 минут ходьбы от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности порядка 500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 1000 - 2000 м. Определенные объекты могут находиться в пределах транспортной доступности.

Учреждения периодического пользования располагают на обособленных участках жилых районов из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 мин, что отвечает радиусу доступности примерно 1500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 30-минутной транспортной доступности.

Учреждения эпизодического пользования размещают на обособленных участках планировочных районов и в районном центре. Население пользуется этими учреждениями, приезжая в них на личном или общественном транспорте. Время, затрачиваемое на поездки, обычно строго не лимитируется, однако при их размещении стремятся исходить из 60-минутной доступности.

Система учреждений обслуживания для Верхнегутарского муниципального образования представлена также тремя ступенями. Верхнегутарское муниципальное образование Нижнеудинского района, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, территориально относится к Саянско-Тайшетской зоне межрайонного обслуживания, районный центр находится в городе Нижнеудинске.

Учреждения повседневного пользования (начальные школы, детские сады, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, открытые спортивные площадки и др.) в Верхнегутарском сельском поселении должны размещаться в населенном пункте.

Учреждения периодического пользования (предприятия бытового обслуживания, спортивные комплексы, учреждения дополнительного образования и др.) размещаются по

возможности в каждом населенном пункте, обязательно - в административном центре

поселения.

Учреждения эпизодического пользования (муниципальные музеи и архивы, больничные учреждения и др.) размещаются в административном центре поселения, более высокого уровня обслуживания - в районном центре обслуживания (г. Нижнеудинск).

# Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

# Раздел I. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства

- Норматив жилищной обеспеченности

На одного человека в Верхнегутарском сельском поселении рассчитан с учетом достигнутого уровня средней жилищной обеспеченности, Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 18.10.2014) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011–2015 годы", Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», проекта схемы территориального планирования Иркутской области, генерального плана Верхнегутарского сельского поселения. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а определяются исходя из среднего размера семьи.

При определении параметров планируемого развития функциональных жилых зон принимается следующий расчетный показатель минимально допустимого уровня жилищной обеспеченности Верхнегутарского муниципального образования –12 м2/чел общей площади жилых помещений на одного человека.

- Норматив элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки

Расчетный показатель минимально допустимого размера элемента планировочной структуры (квартала) для размещения объектов жилой застройки, согласно СП 42.13330 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, составляет от 5 до 40 га.

Расчетный показатель минимально допустимого размера элемента планировочной структуры (квартала) для размещения объектов жилой застройки Верхнегутарского муниципального образования – 5 га.

- Норматив размера земельных участков, выделяемых около жилых домов на  индивидуальный жилой дом или квартиру в зависимости от типа жилых домов

Норматив размера земельных участков, выделяемых около жилых домов, установлен в соответствии с СП 42.13330.2011, СП 30-102-99. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов (приложение Д).

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства принимаются с законами Иркутской области № 63-оз от 10 декабря 2003 г. и № 8-оз от 12 марта 2009 г. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за пределами жилой зоны.

Расчетные показатели минимально допустимого размера земельного участка, выделяемого около жилых домов.

Таблица 5

| Цель предоставления | Размеры земельного участка, га |
| --- | --- |
|  | min | max |
| для индивидуального жилищного строительства | 0,04 | 0,2 |
| для ведения личного подсобного хозяйства | 0,04 | 0,2 |

- Норматив распределения жилищного строительства по типам жилья и этажности жилой застройки следует рассчитывать в соответствии со следующими показателями

Распределение объектов жилищного строительства по типам и этажности жилой застройки определено с учетом существующей структуры жилой застройки муниципального образования и проектируемой жилой застройки, в соответствии с утвержденным генеральным планом Верхнегутарского муниципального образования.

Таблица 6

| Вид строительства | Доля в суммарном жилищном строительстве не менее, % |
| --- | --- |
| Индивидуальное жилищное строительство | 100 |

- Интенсивность использования территорий жилых зон

Интенсивность использования территорий жилых зон складывается совокупно из следующих показателей:

− коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади застройки планировочного элемента (квартала, микрорайона);

− коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади застройки планировочного элемента (квартала, микрорайона). Таким образом, чем выше каждый из коэффициентов, тем менее объект капитального строительства обеспечен территорией для его последующей эксплуатации.

Правила землепользования и застройки устанавливают максимальный процент застройки в данной территориальной зоне любого земельного участка (но не квартала или микрорайона).

Таблица 7

| Жилая зона | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 0,4 |

Примечание:

В соответствии с пунктом 5.4 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (далее — СП 42.13330.2011).Территории жилой зоны формируются в виде следующих элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки, га:

группа жилых домов — до 5;

микрорайон (квартал) — от 5 до 60;

жилой район — от 60 до 250

- Нормативы расстояний от окон жилых помещений

Нормативы расстояний от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, до сараев для содержания скота и птицы; от туалета до стен соседнего дома (при отсутствии централизованной канализации), до источника водоснабжения (колодца), определяются в соответствии с пунктом 7.1 и 7.3 СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В территориальных зонах индивидуального жилищного строительства и предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 15 гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – не менее 10 м. Расстояние от границы участка должно быть до стены жилого дома – не менее 3 м; построек – не менее 1

м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м (в соответствии с пунктом 7.1 и 7.3 СП 42.13330.2011).

- Норматив площади земельных участков под строительство гаражей в жилой зоне

Норматив площади земельных участков под строительство гаражей определен в соответствии с пунктом 11.22. СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция

СНиП 2.07.01-89*.

Таблица 8

| Вид гаража | Площадь участка на 1 машиноместо, м2 |
| --- | --- |
| 1-этажный | 30 |

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальным жилищным фондом и максимального допустимого значения его территориальной доступности

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (далее по тексту настоящей главы - норма предоставления) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

Согласно ч. 2 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов.

Учетной нормой площади жилого помещения (далее по тексту настоящей главы – учетная норма) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В соответствии с ч. 5 ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Норма предоставления предлагается проектом в размере 18 кв.м на 1 человека, с которым может быть заключен договор социального найма. Минимальная общая площадь служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда не должна быть меньше минимальной общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма. Минимальная общая площадь служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда в Верхнегутарском сельском поселении предлагается на уровне 18 кв.м на одного человека, имеющего право на предоставление такого жилого помещения.

Согласно ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Минимальная площадь жилого помещения в маневренном фонде установлена в соответствии с ч. 1 ст. 106 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимы уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Учётная норма площади жилого помещения | м² общей площади / 1 чел. | 12 | Не нормируется |
| 2 | Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма | м² общей площади / 1 чел.** | 18 | мин.*** | 60 |
| 3 | Норма предоставления площади служебного жилого помещения | м² общей площади / 1 чел.** | 18 | мин.*** | 60 |
| 4 | Норма предоставления площади жилого помещения в общежитиях | м² общей площади / 1 чел.** | 6 | мин.*** | 60 |
| 5 | Норма предоставления площади жилого помещения маневренного фонда | м² общей площади / 1 чел.** | 6 | мин.*** | 60 |

** - на одного человека из числа граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или - на одного человека, имеющего право на предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

*** - 60-минутная транспортная доступность до места работы, в случае если проживающие работают на территории поселения.

# Раздел II. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения

- Норматив площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения

Норматив площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж).

Таблица 10

| Наименование объекта | Размер земельного участка |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 35 кв.м на 1 место |
| Общеобразовательные учреждения | При вместимости, учащихся: от 40 до 400 – 50 кв.м на 1 уч. от 400 до 500 – 60 кв.м на 1 уч. от 500 до 600 – 50 кв.м на 1 уч. от 600 до 800 - 40 кв.м на 1 уч. от 800 до 1100 – 33 кв.м на 1 уч. |
| Поликлиника | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га |
| Стационары | По заданию на проектирование, в зависимости от вида стационара |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 0,2 га |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,7 – 0,9 га на 1 тыс.чел |
| Объекты культуры | По заданию на проектирование |

- Норматив обеспеченности объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования. Норматив радиуса обслуживания детских дошкольных, общеобразовательных учреждений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Верхнегутарского муниципального образования.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

Согласно данным Программы социально-экономического развития Верхнегутарского муниципального образования, 33,67 % населения - лица моложе трудоспособного возраста. Количество детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет ориентировочно составляет 78 детей.

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, вместимость детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. Необходимо обеспечить детскими дошкольными учреждениями 85% численности данной возрастной группы - 78 детей. Учитывая общее население поселения на 01.01.2015 г. – 417 чел, рассчитываем существующий норматив обеспечения объектами дошкольного образования, равный 66 мест на 1 тыс. чел.

Учитывая, что расчет существующего норматива обеспечения производился на основе данных о рождаемости в период демографического подъема, следует ввести понижающий коэффициент на перспективу. Начиная с 2011 года, доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, сокращается на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться. Перспективный норматив обеспечения объектами дошкольного образования сокращаем на 20% относительно существующего норматива, коэффициент равен 0,80. Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями населения составляет 50 мест на 1 тыс.чел, из них 41 место

на 1 тыс.чел - общего типа, 9 мест на 1 тыс.чел. - специализированного и оздоровительного.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными учреждениями

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

Нормирование учреждений дополнительного образования определяется из расчета 10% общего числа школьников.

Таблица 11

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | м | 500 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов |
| Общеобразовательные учреждения* | м | 500 | - |
| Учреждения дополнительного образования для детей | Не нормируется | - |

- - размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 мин (в одну сторону).

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы являются объектами повседневного пользования с пешеходной (пешеходно-транспортной) 20 доступностью. Детские школы искусств и творчества - учреждения дополнительного образования для детей - объекты периодического пользования, поэтому могут располагаться в пределах 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

- Норматив обеспеченности объектами спортивного физкультурно-оздоровительного назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Вернегутарского муниципального образования.

Таблица 12

| Наименование | Единица измерения | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |
| Стадионы | объект | 1 на населенный пункт |  |
| Открытые спортивные сооружения | Объект в пределах 1500 м | 1 | СП 42.13330.2011 |

Согласно СП 42.13330.2011, для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Стоит отметить, в сельских населенных пунктах экономически целесообразно размещение открытых спортивных площадок, спортивных залов в зданиях общеобразовательных школ. Таким образом, следует брать большее значение в амплитуде нормативных значений для обеспеченности спортивными залами и бассейнами, а также предусмотреть минимально один стадион на группу населенных пунктов.

Стадионы, спортзалы, бассейны являются объектами периодического пользования. Согласно СП 42.13330.2011, радиус обслуживания физкультурно-спортивных центров жилых районов составляет 1500 м. Учитывая мелкоселенность населенных пунктов муниципального образования, целесообразно размещение спортивных объектов в радиусе 30-минутной пешеходно-транспортной доступности.

- Норматив обеспеченности объектами здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Верхнегутарского муниципального образования.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения.

Таблица 13

| Наименование объектов | Единица измерения | Единица измерения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 18,15 | Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063- р |
| Больничные учреждения | Коек на 1 тыс. чел. | 13,47 |  |
| Станции скорой медицинской помощи | Спецавтомобиль | 1 на 5 тыс. чел в сельских населенных пунктах (выдвижной пункт) | Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р |
| Аптеки | Объект | 1 на 6,2 тыс. чел. - в сельских насел. пунктах |  |
| Фельдшерско- акушерские пункты | Объект | 1 на населенный пункт 0,3 - 0,7 тыс.чел | - |

Расчет вместимости данных учреждений производится по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения.

Амбулаторно- поликлинические и больничные учреждения целесообразно размещать на группу населенных пунктов в сельских поселениях с малочисленными населенными пунктами.

Участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений.

Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения.

Таблица 14

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | м | 1000 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов |
| Больничные учреждения | час | 3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области |
| Станции скорой медицинской помощи | мин | 15 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов |
| Аптеки | м | 800 |  |
| Фельдшерско- акушерские пункты | мин | 300 |  |

- Норматив обеспеченности объектами общественного питания, бытового обслуживания и торговли

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения Верхнегутарского муниципального образования.

Нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов по каждому муниципальному образованию рассчитаны Службой потребительского рынка и лицензирования и корректируются каждые 5 лет.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания

Таблица 15

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | Нормативы разработаны службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в соответствии в утвержденной Постановлением Правительства РФ от 24.09.2010 г. №754 Методикой расчета установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов |
|  |  |  | 300 |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел | 40 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел | 9 |  |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 на 10 тыс. чел |  |

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания.

Таблица 16

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины | м | в сельских населенных пунктах –2000 | СП 42.13330.2011 Градостроительст во. Планировка и застройка городских и сельских поселений (пункт 10.4, таблица 5) |
| 2 | Предприятия общественного питания | м |  |  |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | м |  |  |
| 4 | Отделения связи | м | 15 –транспортная доступность в сельских населенных пунктах |  |

- Норматив обеспеченности объектами культуры, культовыми зданиями

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения и культовых зданий для населения Верхнегутарского муниципального образования.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства.

Таблица 17

| Наименование | Единица измерения | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные библиотеки | Объект | 1 на 10 тыс. жителей, 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жителей 15-24 лет | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах Социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) |
|  | тыс. ед. хранения | 5 |  |
| Муниципальные музеи | Объект | 1 на 25 тыс. человек |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | Зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |

Муниципальный музей может быть образован при наличии соответствующих фондов. Муниципальный архив может быть объектом муниципального района.  Муниципальные библиотеки, музеи, архивы являются объектами преимущественно периодического и эпизодического пользования. Учреждения культурно-досугового типа – постоянного и периодического пользования. Положение объектов на определенной ступени системы обслуживания определяет территориальную доступность объектов: для библиотек и учреждений культурно-досугового типа она составляет 30-минутную пешеходно-транспортную доступность, для архива и музеев - 60-минутную транспортную доступность.

Согласно СП 42.13330.2011, рекомендуется формировать единые комплексы для культурного и физкультурно-оздоровительного обслуживания для использования учащимися и населением с соответствующим суммированием нормативов. Вместимость музеев и архивов определяются заданием на проектирование.

Норматив обеспеченности культовыми объектами: 7,5 объектов на 1 тыс. верующих.

- Норматив обеспеченности общественными уборными

Норматив обеспеченности общественными уборными: 1 прибор на 1 тыс.чел –приведен согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж).

- Раздел III. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий под объектами производственного назначения

- Норматив ширины полосы озеленения санитарно-защитных зон производственного назначения

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон в производственных зонах следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:

-	до 300 м – 60;

-	св. 300 до 1000 м – 50;

-	св. 1000 до 3000 м – 40.

Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной территории   городского поселения, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха – не менее 50 м.

Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища – 50 м. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории  жилой зоны, в составе санитарно-защитной зоны предприятий

Таблица 18

| Ширина санитарно-защитной зоны | Ширина полосы озеленения | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 100 | 20 | м |
| Свыше 100 | 50 | м |

- Норматив санитарно-защитной зоны от железной дороги

Величина санитарного разрыва от железной дороги до жилой зоны приведена в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских

и сельских поселений. Данный норматив устанавливается в каждом конкретном случае на

основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений, но не менее 100 м. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий возможно снижение санитарного разрыва до 50 м.

- Норматив смешанной производственно-жилой зоны (производственно-общественно-деловой)

Условия установления смешанной производственно-жилой (производственно-общественно-деловой) зоны определены в соответствии со статьями 34–36 Градостроительного кодекса РФ и пунктами 6.6, 6.7 и п. 7.2 СП 42.13330.2011.

Таблица 19

| Условие | Величина |
| --- | --- |
| Размер земельного участка производственного назначения не более, га | 5 |
| Размер территориальной зоны не менее, га | 15 |
| Количество земельных участков производственного назначения в обособленном контуре зоны не менее | 2 |
| Размер санитарно-защитной зоны не более, м | 50 |
| Санитарно-защитная зона устанавливается в | в границах земельного участка производственного назначения |
| Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха | 50 |

Примечание:

Устанавливается только для существующей застройки; для формируемой застройки устанавливать градостроительный регламент смешанной застройки не допускается.

# Раздел IV. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилой зоны

- Норматив площади и доступности территорий рекреационного назначения и земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного назначения

Нормативные требования к размещению и параметрам зонам размещения мест массового отдыха населения приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.6, 9.25). Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения.

Таблица 20

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты массового кратковременного отдыха | кв.м на 1 посетителям на 1 посетителя | 500 | мин. | 60 |
|  | в т.ч. активного | кв.м на 1 посетителя | 100 | мин. | 60 |
| 2 | Речные и озерные пляжи | кв.м на 1 посетителя | 8 | мин. | 60 |

В прибрежной защитной полосе расстояние между земельными участками размещения объектами массового отдыха должно быть не менее 50 м Нормативные требования к размещению и параметрам озелененных территорий общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.13 – 9.15, 9.19).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования

Таблица 21

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Озелененные территории общего пользования (парки скверы, бульвары) | кв.м /чел | 12 | мин. | 15 |

# Раздел V. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры

- Норматив обеспеченности объектами электроснабжения

Таблица 22

| Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроснабжение |
| Укрупненные показатели электропотребления: |
| Электроэнергия, электропотребление** Поселки и сельские поселения: –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 | СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011 |
| Наименование объекта (наименование ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч/год на 1 чел. | 4100 4400 | СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011 |

Примечание:

* - Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

** - Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами теплоснабжения

Расчетные часовые расходы тепла жилых зданий строительства после 2015 г. определены согласно приложению “В” «СП 124.13330.2012. Тепловые сети». Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята минус 40 °C согласно пункту 10.1 и графе 5 таблицы 3.1 «СП 131.13330.2012. Строительная климатология».

Расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям в соответствии с СП 124.13330.2012, для зданий общественно-бытового и социального назначения в соответствии с МДК 4-05-2004 либо по проектам-аналогам.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется.

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2 (Для зданий строительства после 2015 г.) - СП 124.13330.2012.

Таблица 23

| Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2 (Для зданий строительства после 2015 г.) |
| --- |
| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |
|  | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельно стоящие | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |

- Норматив обеспеченности объектами водоснабжения

Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на поливку.

Таблица 24

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн | 125(160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160(230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230(350 |

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах определяется в соответствии с СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется. СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"  СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 2013 г. N 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области».

- Норматив обеспеченности объектами водоотведения

Все объекты жилищно-гражданского назначения в пределах сложившихся районов и на новых территориях должны быть обеспечены централизованными системами канализования. Вновь строящиеся и реконструируемые системы наружной канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85. В особых градостроительных условиях, в условиях реконструкции, на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, а также зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается использовать водонепроницаемые выгреба (септик) при соблюдении СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 30.13330.2012,

СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

Таблица 25

| Объект | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Средний за год суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод, | % | 100 100 |

Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

Размер санитарно-защитной зоны полигонов твердых бытовых отходов, участков компостирования твердых бытовых отходов до жилой территории следует принимать 500 м.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа — 50 м.

Все объекты жилищно-гражданского назначения в пределах сложившихся районов и на новых территориях должны быть обеспечены централизованными системами канализования. Вновь строящиеся и реконструируемые системы наружной канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85. Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с

учетом особенностей рельефа.

В условиях реконструкции территории и застройки и в особых градостроительных, на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, а также зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается использовать водонепроницаемые выгреба (септик) при соблюдении санитарных норм и правил.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами газоснабжения

Таблица 26

| Укрупненные показатели потребления газа (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 | Согласно СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 300 | СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности). | м3 / год на 1 чел. | 180 (220) | СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/чел | - |  |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2012, СП

60.13330.2012 и СП 124.13330.2012.

Анализ планов и программ развития Верхнегутарского сельского поселения выявил отсутствие планов по газификации в среднесрочной перспективе. Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения не устанавливаются.

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения муниципальных образований Иркутской области не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами санитарной очистки

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996. Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету по норме накопления бытовых отходов.

Нормы накопления твердых бытовых отходов приведены в соответствии с СП 14.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Таблица 27

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов

Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 – 10 м.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 м от границ участка домовладения.

Размеры земельных участков по обезвреживанию, транспортировке и складированию бытовых отходов:

Таблица 28

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| --- | --- |
| Полигоны* | 0,02-0,05 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |

Примечание:

* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

Выбор и размещение объекта, предназначенного для утилизации бытовых отходов, определяется схемой санитарной очистки, Схемой территориального планирования Нижнеудинского района Иркутской области.

Количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов определено по формуле, где P - норма накопления ТБО на 1 чел в год в куб.м:

N=(P*100/365*2)/0,8=(1,45куб.м*100 чел/365*2)/0,8куб.м=1 контейнер на 100 чел. 365 - количество дней в году, 2 - вывоз мусора в среднем раз в два дня (каждый день в летний период, раз в три дня в зимний период по санитарным нормам), 0,8 - вместимость одного контейнера.

Таким образом, минимальная обеспеченность контейнерами составляет 1 на 100 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, не нормируется. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для сбора ТБО (мусорный контейнер) - 200 м.

Размер санитарно-защитной зоны полигонов твердых бытовых отходов, участков компостирования твердых бытовых отходов до жилой территории следует принимать 500 м.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, предназначенных для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, не нормируется.

- Норматив расстояний от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения и других подземных инженерных сетей до объектов культурного наследия

Расстояния от памятников истории и культуры до инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15;

до других подземных инженерных сетей – 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м:

до водонесущих сетей - 5;

неводонесущих - 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

- Норматив расстояний между инженерными сетями различного назначения

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с

обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

# Раздел VI. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры

- Норматив автомобилизации населения

Норматив автомобилизации населения определен в соответствии с достигнутым уровнем автомобилизации населения и перспективным значения на расчетный срок, в соответствии с Генеральным планом.

Норматив автомобилизации населения принимается в размере 210 автомобилей на 1000 человек

- Норматив площади территорий для развития улично-дорожной сети с учетом автомобилизации населения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения и определяются аналогично расчетным показателям плотности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Формула расчета:

П – плотность сети автомобильных дорог;

S территории – площадь территории;

L м.зн. – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

П м.зн.= L м.зн./S территории

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования в Нижнеудинском районе приведены в таблице

Таблица 29

| № | Район | Протяженность, км | Площадь, км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнеудинский район | 985.4 | 49976.87 | 0,020 |

Данные плотности сети автомобильных дорог  по Верхнегутарскому муниципальному образованию взяты по материалам генерального плана  муниципального образования и приведены в таблице.

Таблица 30

|  | Муниципальное образование | Протяженность, км | Площадь км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Верхнегутарское муниципальное образование | 6,97 | 237.74 | 0,03 |

Таблица 31

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция 1 оч. ген. плана | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. ген. плана | Рас. срок ген. плана |
| с. Верхняя Гутара | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,97 | - | - | - |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 6,97 | 4,58 | 1,0 | 1,39 |

При отсутствии автомобильных дорог на территории Верхнегутарского МО считаем целесообразным включить норматив по обеспеченности аэродромами:

- Норматив обеспеченностью аэродромами

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности аэродромов для населения Верхнегутарского муниципального образования

Верхнегутарское МО относиться к труднодоступным сельским поселениям, где другие виды транспорта отсутствуют в виду особенностей географического положения, а также для уменьшения времени пребывания в пути в отдаленные районы расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аэродромами составят по одному объекту на каждый муниципальный район.

Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы организации воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. №138 (ред. от 19.07.2012, с изм. от 23.01.2014) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства».

Таблица 32

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Верхнегутарское МО Аэродром | объект | 1 | Не нормируется |

- Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры

Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения с учетом

пропускной способности этой сети, уровня автомобилизации приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.6).

Таблица 33

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

- Норматив расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта

Норматив расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.16).

Таблица 34

| В пределах зоны | Расстояние не более, м |
| --- | --- |
| В жилых зонах с индивидуальной жилой застройкой | 600 |
| В жилых зонах с малоэтажной жилой застройкой | 500 |
| общественно-деловых зонах | 400 |

- Норматив сторон треугольника видимости на перекрестках и примыканиях улиц и дорог

Таблица 35

| Условия | Скорость движения | Единица измерения | Размеры сторон |
| --- | --- | --- | --- |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | м | 25х25 |
|  | 60 км/ч | м | 40х40 |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | м | 8х40 |
|  | 40 км/ч | м | 10х50 |

- Норматив площади стоянок автомобилей

Норматив площади стоянок автомобилей, размещаемых на селитебных территориях, в общественно-деловых зонах, в зонах массового отдыха населения приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение К).

Таблица 36

| Объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. Пляжи и парки в рекреационных зонах | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 2. Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | то же | 15 |
| 3. Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 7 |
| 4. Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 15 |
| 5. Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |
| 6. Учреждения управления, правоохранительные; общественные организации | 1000 кв. м общей площади | 6 |
| 7. Кредитно-финансовые организации | то же | 16 |
| 8. Школы | Объект | 10 |
| 9. Дошкольные организации | то же | 7 |
| 10. Производственные объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| 11. Больницы | 100 коек | 10 |
| 12. Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| 13. Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 10 |
| 14. Кинотеатры, музеи, выставки, др. культурно-досуговые учреждения | 100 мест или единовременных посетителей | 14 |
| 15. Бани | 100 единовременных посетителей | 17 |
| 16. Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 7 |
| 17. Рынки | 50 торговых мест | 30 |
| 18.Рестораны, кафе общегородского значения | 100 мест | 12 |
| 19. Гостиницы | То же | 8 |
| 20. Вокзал железнодорожный | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 25 |
| 21. Автовокзал |  | 12 |
| 22. Кладбище | 100 единовременных посетителей | 12 |

Примечание:

Размер земельного участка принимается из расчёта на одно машино-место:

для гаражей — 30 м2, для парковок — 25 м2;

размер земельного участка для открытых автостоянок принимается из расчёта:

2*(количество проектируемых машино-мест*25 м2).

- Норматив расстояний от проезжих частей автомобильных дорог до объектов культурного наследия

Норматив расстояний от проезжих частей автомобильных дорог до объектов культурного наследия приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 14.28). Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа – 100;

- на плоском рельефе – 50.

- Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта

Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта (в метрах) приведена в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.15).

Таблица 37

| Объекты | Дальность пешеходных подходов не более, м |
| --- | --- |
| В жилых зонах с малоэтажной жилой застройкой | 400 |
| В жилых зонах с индивидуальной жилой застройкой | 800 |
| От проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | 400 |
| От главного входа в зонах массового отдыха и спорта | 800 |

- Норматив озеленения территории санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки

Норматив озеленения территории санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 8.6, 8.20).

Таблица 38

| Линейные объекты, в отношении которых установлены санитарные разрывы | Площадь озеленения, % |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги | 60 |
| Площадь озеленения, % | 50 |

- Норматив транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (включая инвалидов)

Норматив транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (включая инвалидов) приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.10).

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности  парковками (парковочными местами) для населения Верхнегутарского муниципального образования

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

Таким образом, минимально допустимый уровень обеспеченности парковочными местами составит 147 места на 1 тыс.чел

# Раздел VII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов санитарной очистки территории

- Норматив расстояния санитарно-защитной зоны от очистных сооружений

Норматив санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока и норматив санитарно-защитной зоны полигонов твердых бытовых отходов следует принимать согласно пункту 7.1.12 и подпункту 5 пункта 7.1.13 санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

(ред. от 25.04.2014).

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа —50 м.

- Норматив расстояния санитарно-защитной зоны от полигонов твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

При разработке проектов планировки жилых территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

На территории рынков:

–	должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, в радиусе 5 м;

–	хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;

–	урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 кв.м. площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м;

–	мусоросборники вместимостью до 100 л располагаются из расчета не менее одного контейнера на 200 кв.м. площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб.м.;

–	на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

На территории парков:

–	хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие);

–	урны располагаются из расчета одна урна на 800 кв.м. площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

–	при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

–	общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 кв.м. и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

# Раздел VIII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной подготовки и защиты территорий

- Норматив по отводу поверхностных вод

Расчётный показатель отвода поверхностных вод определяется как соотношение протяжённости планируемых к строительству линейных объектов дождевой канализации к площади территории, планируемой в соответствии с генеральным планом к застройке. В соответствии с генеральным планом поселения, строительство канализационных сетей для отвода дождевых вод к расчетному сроку (2022 год) не планируется. Отвод дождевых вод выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Таким образом, норматив отвода дождевых вод на территории Верхнегутарского муниципального образования, настоящими нормативами не установлен.

- Норматив по защите территории от затопления и подтопления

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются, учитывая требования СНиП 2.04.03-85 и СП 104.13330.2012.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует принимать в соответствии с требованиями п.3.11 СНиП 2.06.15-85.

Таблица 39

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Защита территории от затопления и подтопления | превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчётного горизонта высоких вод, м | 0,5 |

# Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения.

Нормативные требования к размещению кладбищ и показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Обоснование обеспеченности объектами, включая земельные участки, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Таблица 40

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Кладбища традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24* | СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (приложение Ж) |
| Бюро похоронного обслуживания | объект на поселение | 1 |  |

Примечание:

*- также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норма земельного участка на одно захоронение.

Места захоронения эпизодически посещаются населением в целях почтения памяти, благоустройства участков и т.д., таким образом, их территориальная доступность не должна превышать 2 часа с использованием транспорта.

# Раздел X. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия местного (муниципального значения) населения Верхнегутарского сельского поселения.

Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской

области» (с последующими изменениями).

При планировке и застройке сельского поселения не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Территория памятника истории и культуры подлежит охране и использованию вместе с самим памятником как единый комплекс. На территории памятника запрещена строительная и хозяйственная деятельность, кроме реставрации, регенерации и мероприятий для обеспечения физической сохранности памятника и условий его восприятия. Режим содержания территории памятника допускает использование методов компенсационного строительства в целях восстановления композиционной целостности памятников. В целях сохранения традиционной пространственной организации застройки, представляющей историко-культурную ценность, уделить особое внимание сохранению следующих градостроительных характеристик: высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта;

соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности территории, плотность застройки; максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах);

линия застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки;

внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участка (двора).

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектов культурного наследия и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется, так

как количество и расположение объектов культурного наследия определяется историческими и культурными факторами.

# Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения.

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения действует Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»,

принятый постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 28 мая 2008

года №43/13а-3С (в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).

Особо охраняемая природная территория местного значения – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями представительного органа муниципального образования области полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории местного значения могут образовываться по предложениям органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области, юридических и физических лиц с учетом территориального планирования муниципальных образований области. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городского округа и поселений), документации по планировке территории. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Минимально допустимый уровень обеспеченности особо охраняемыми природными территориями местного значения и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется, так как количество и размещение таких объектов определяется уникальностью природных комплексов на территории.

# Раздел XII. Объекты пожарной охраны

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов пожарной охраны

Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Таблица 41

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные депо | ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 101-95, СП 11.13130.2009 |
| 2 | Объекты противопожарного водоснабжения | СП 8.13130.2009 |

В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо, производственные, складские, вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом положений настоящих норм.

Места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара, согласно методикам, приведенным в СП 11.13130.2009.

# Раздел XIII. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.

Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Таблица 42

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | СНиП II-11-77* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | СНиП II-11-77* |
| 3 | Пункты временного размещения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области |
| 4 | Сборные эвакуационные пункты |  |
| 5 | Сирены |  |

# Раздел XIV. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на  водных объектах

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах

Таблица 43

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ледовые переправы | ОДН 218.010-98 |
| 2 | Спасательные подразделения на водных объектах | Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области |

Выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, ее содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ согласно ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ».

# Text boxes

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВЕРХНЕГУТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА                     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2015