РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ВЕРХНЕГУТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

*******************************

с. Верхняя Гутара, ул. Центральная,11

индекс: 665145; тел. 7-05-38

от «20» мая 2016 года № 11А

«Об утверждении программы комплексного                                                                                                 развития систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                               Верхнегутарского сельского  поселения на период                                                                                    2016-2020гг. с перспективой до 2032 года»

В целях приведения соответствия программы «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского сельского  поселения на период 2016-2019гг. с перспективой до 2032 года»утвержденной от 30 ноября 2015 года в соответствии с  требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказа Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Дума Верхнегутарского муниципального образования решила:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Верхнегутарского сельского  поселения на период 2016-2020гг. с перспективой до 2032 года.

2. Опубликовать  настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Верхнегутарского сельского поселения».

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

Глава Верхнегутарского                                                                                                                        муниципального образования                                                                    А.П.Михайленко

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

ВЕРХНЕГУТАРСКОГО сельского поселения

на период 2016-2020 гг с перспективой до 2032 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт программы	2

2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования	3

3. Перспективы развития муниципального образования	4

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании	4

3.2. Население муниципального образования	4

3.3. Экономика муниципального образования	5

4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	6

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования	6

4.2. Водоснабжение......................................................................................................................................................6

4.3. Водоотведение.......................................................................................................................................................8

4.4. Теплоснабжение	8

4.5. Газоснабжение	9

4.6. Электроснабжение	9

4.7 Обращение с ТБО................................................................................................................................................9

4.8 Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки..........................10

5. Управление программой	12

5.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения	12

5.2. Мониторинг и корректировка программы……………………………………………………………..…13

5.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………………………...14

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского муниципального образования на период 2016 г.-2020 г. с перспективой до 2032 г |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Верхнегутарского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Верхнегутарского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки территории) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков Объём твёрдых бытовых отходов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 г.-2020 г. с перспективой до 2032 г. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. строительство систем централизованного водоснабжения; 2. строительство систем водоотведения; 3. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах; 4. санитарная очистка населённых пунктов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета муниципального образования в рамках муниципальных целевых программ, привлечения частных инвестиций, а так же собственников жилых домов, где будет осуществляться строительство нового водопровода. Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского муниципального образования; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Верхнегутарского муниципального образования. Координатором Программы является администрация Верхнегутарского муниципального образования - администрация сельского поселения. Для оценки эффективности реализации программы Верхнегутарского муниципального образования будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Верхнегутарского муниципального образования. |

# 2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского муниципального образования базируется на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского муниципального образования разрабатывается на период с 2016 до 2019 годы с перспективой до 2032года.

# 3. Перспективы развития муниципального образования

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Верхнегутарское муниципальное образование расположено в отрогах и предгорьях Восточных Саян - труднодоступная юго-западная часть района с ландшафтами величественных непреступных гор, нетронутых лесов, кристально чистых рек. Особую ценность и неповторимую красоту ландшафтов создают скалистые вершины Восточного Саяна, ледники и наледи, водопады и пороги на горных реках, голубые окна озер Агульское и Медвежье», находящихся среди вечной мерзлоты и альпийских лугов. Связь с районным центром поддерживается малой авиацией. Общая площадь МО составляет 11156,4 кв. км. Расстояние от районного центра г. Нижнеудинск воздушным путем - 150км.

Климат – резко континентальный. Большую часть года осадки выпадают в виде снега, устойчивый снежный покров удерживается до 210 дней.

Верхнегутарское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

## 3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2014 года составила 417 человек (табл. 1).

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

таблица 1

| № | Наименование | 2015г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхняя Гутара | 417 | 510 | 600 |
|  | Итого | 417 | 510 | 600 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения муниципального образования к концу 2032г., относительно 2015г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

Сложившаяся в Верхнегутарском муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и  женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

Возрастная структура населения(в % к общей численности).

Таблица 2.

| Возрастные группы | По данным текущего учета | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г | 2022 г | 2032 г |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 33,67 | 33,3 | 33,38 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 61,9 | 59,8 | 59,02 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 4,42 | 6,9 | 7,6 |
| Итого: | 99,9 | 100 | 100 |

## 3.3. Экономика муниципального образования

На территории муниципального образования по состоянию на 01 января 2015 года ведется добыча золота в бассейне р. Большая Бирюса двумя компаниями: артель старателей «Лена», структурное подразделение которого зарегистрировано в пос. Вознесенском Усть-Рубахинского МО, и ЗАО "Приисковый", обособленные рабочие места зарегистрированы в Верхнегутарском МО. В бассейне р. Малый Тагул добычу ведет ООО Байкальская Горнодобывающая компания. В бассейне р. Малая Ингоза прекращена разведка и добыча драгметалла ЗАО «Гранул».

По видам экономической деятельности:

Сельское и лесное хозяйство: 0 ед.

Добыча полезных ископаемых: 4 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля: 2 ед.

Транспорт и связь: 0 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности

Число занятых в сфере малого бизнеса на территории Верхнегутарского муниципального образования составляет 2 человека, в том числе на малых предприятиях занято – 2 человека.

Классификация замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности представлена следующим образом:

Сельское и лесное хозяйство: 0 ед.

Добыча полезных ископаемых: 0 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля 2 ед.

Транспорт и связь: 0 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

# 4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Верхнегутарском муниципальном образовании является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования находится на очень низком уровне.

## 4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Верхнегутарского муниципального образования являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения.

Водоснабжение населенного пункта Верхнегутарского муниципального образования осуществляется из нецентрализованных подземных и поверхностных источников т.е. от колодцев общего пользования, расположенных на территории с. Верхняя Гутара.

Глубина колодцев - от 10 до 12 м. Забор воды производится в ручную.

Центральное водоснабжение в с. Верхняя Гутара отсутствует.

Существующие колодцы являются собственностью Верхнегутарского муниципального образования.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

таблица №3

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель- ность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Верхняя Гутара ул. Колхозная, в районе дома №6 в 11,5 метрах от указанного дома | Колодец - 1 шт. | 2003 | - | 10 | - |
| 2 | с. Верхняя Гутара ул. Беличья, в районе дома №6 в 10 метрах от указанного дома | Колодец - 1 шт. | 2003 | - | 10 | - |
| 3 | с. Верхняя Гутара ул. Верхняя Лесная, в районе дома №6в 15 метрах от указанного дома | Колодец - 1 шт. | 2000 | - | 12 | - |
| 4 | с. Верхняя Гутара ул. Федосеева, в районе дома №1А в 15 метрах от указанного дома | Колодец - 1 шт. | 2003 | - | 10 | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Согласно утверждённым планам, вода из колодцев ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. По данным протоколов лабораторных испытаний, пробы воды соответствуют Сан. Пин. 2.1.4.1074-01

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2015г.

таблица №4

| Планировочные районы | Население, тыс.чел. | Норма водопотребления, л,сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточный неравномерности | Расчетное водопотребление, м3,сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верхняя Гутара | 0,6 | 150 | 1,1 | 1,3 | 128,7 |
| Итого | 0,6 | 150 | 1,1 | 1,3 | 128,7 |

## 4.3. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Верхнегутарского муниципального образования  оборудованы надворными уборными.

В населённом пункте Верхнегутарского МО предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

    - Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Верхнегутарское муниципальное образование имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

- В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

- Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га  Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах.

## 4.4. Теплоснабжение

Жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством). Заготовка дров осуществляется населением самостоятельно, что является для населения проблематичным ввиду отдаленности выделяемых делян для заготовки дров.

Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют электрическое и печное отопление, а именно:

1.Здание МКУК –  с. Верхняя Гутара, ул. Федосеева, 1 - отапливается при помощи печного отопления.

2. Помещения администрации Верхнегутарского муниципального образования, – с. Верхняя Гутара, ул.Центральная, 11 - отапливается при помощи печи.

3.ФАП –  ул. Центральная, 7 -  отапливается при помощи печи.

4. Дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад, - ул. Тофаларская, 11 - отапливается при помощи котельной  (котел «Жарок»).

5. МКУ Верхнегутарская основная общеобразовательная школа» –ул. Центральная, 5 - отапливается от котельной, работающей на дровах.

## 4.5. Газоснабжение

Газоснабжение на территории Верхнегутарского муниципального образования отсутствует

В рамках данной программы развитие газового хозяйства Верхнегутарского сельского поселения не рассматривается.

## 4.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Верхнегутарского МО осуществляется от дизельных станций.

Необходимо предусмотреть строительство технических зданий под дизель- электростанцию (действующие не соответствуют нормам и не производят необходимый объем электроэнергии).

Начата работа по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии.

## 4.6.1. Расчетные электрические нагрузки

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Верхнегутарском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в таблицах 23 и 24.

На первую очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Верхнегутарского МО в период до 2022г.

На расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

## 4.6.2. Проектное решение

На первую очередь

с. Верхняя Гутара – проектируемую нагрузку запитать от дизельных станций.

Необходимо предусмотреть строительство технических зданий под дизель- электроподстанцию (действующие не соответствуют нормам и находятся в ветхом состоянии).

Нагрузки нового строительства на первую очередь.

Таблица 8.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с. Верхняя Гутара | 29 | 435 | 175 | 610 |

На расчетный срок

с. Верхняя Гутара – проектируемую нагрузку запитать от дизельных станций.

Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

Таблица 9.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с. Верхняя Гутара | 25 | 375 | 55 | 430 |

4.7. Обращение с ТБО

Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

На территории  администрации Верхнегутарского муниципального образования  действуют «Правила благоустройства и санитарного содержания Верхнегутарского муниципального образования», утвержденные решением Думы Верхнегутарского муниципального образования № 10 от «31» октября 2013 года, которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Верхнегутарского сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Разработан и утвержден решением Думы Верхнегутарского МО № 13 от 04.12.2006 г.  Порядок с обращения с отходами производства и потребления на территории Верхнегутарского муниципального образования.

Территория Верхнегутарского сельского поселения закреплена за  юридическими и физическими лицами, в т. ч. и индивидуальными предпринимателями, расположенными  на территории Верхнегутарского муниципального образования и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты.

Зимняя уборка

*   В период с 15 ноября по 15 апреля:

* Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;

*  Систематически силами и средствами юридических и физических лиц – владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности;

* В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии

Летняя уборка

* В период с 15 апреля до 15 ноября:

* Производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

* Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах.

3.2.3. По постановлениям Администрации Верхнегутарского МО в данный период производятся общественно-санитарные дни и субботники по очистке территорий

## 4.8. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Водоснабжение

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

Население Верхнегутарского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,6 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 128,7 м³/сутки.

Водопотребление на расчетный срок.

Таблица 5.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на про мышленные нужды | Коэффициент суточной нерав номерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м³ | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с .Верхняя Гутара | 0,6 | 150 | 1,1 | 1,3 | 128,7 | 3чх1х5 | 54 | 16 | 70 |
| Итого | 0,6 | 150 | 1,1 | 1,3 | 128,7 | 3чх1х5 | 54 | 16 | 70 |

Водоснабжение населённого пункта Верхнегутарского МО осуществляется от подземных источников. Действующие колодцы, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 19, общий пожарный и аварийный запасы равны 70м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Необходимое количество и объем резервуаров.

Таблица 6.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³ |
| --- | --- |
| с. Верхняя Гутара | 2х50 |
| Всего | 2х50 |

Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км | Водопровод, км. |
| с. Верхняя Гутара | 128,7 | 2х50 | 2d=100=0.238 d=100=1.190 | d=100=1.451 |

Водоотведение

Прогноз спроса в водоотведении потребителей Верхнегутарского сельского поселения в период 2015-2019 годы и с перспективой до 2032 года.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице №10

| Таблица перспективного водоотведения на 2020-2032г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Верхнегутарское МО |  |  |  |  |  |
| I этап на 2020г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 2108 | 25 | 52,7 | 4,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,4 | 0,5 |
|  | Полив | чел | 2108 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 54,1 | 4,8 |
| II этап на 2032г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 2213 | 160 | 354,0 | 28,5 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 9,37 | 3,42 |
|  | Полив | чел | 2213 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 363,37 | 31,92 |

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост.

Теплоснабжение

За последние пять лет  на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, отклонения от данной величины не превышали 3%. Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла,  самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

## 4.8.1. Прогноз развития систем теплоснабжения с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Проектируемые объекты социального назначения на 1 очередь и расчетный срок, по возможности, подключаются к существующим котельным либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

- Реконструируемый ФАП на 10 мест оборудуется эл. бойлером.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством), расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных.

Индивидуальные теплоисточники малой мощности, не требующие значительных капиталовложений, в мероприятиях не прописываются и на чертежах графически не отображаются.

На 1 очередь

-Спортзал на 120м² (0,09 Гкал/час) – присоединяется к школьной котельной.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

Сбор твердых бытовых отходов

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования.

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

Наличие регулярного контроля за сбором и вывозом ТБО положительно скажется на общем благосостоянии всего муниципального образования.

# 5. Управление программой

## 5.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития коуммнального комплекса Верхнегутарского муниципального образования включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Иркутской области, Нижнеудинского района, органов местного самоуправления Верхнегутарского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Верхнегутарского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Верхнегутарского муниципального образования: Михайленко Александром Петровичем.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Верхнегутарского сельского поселения в рамках своих полномочий, в составе:

- Глава администрации Верхнегутарского МО – Михайленко Александр Петрович.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» от 14.06.2013г. № 502

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

## 5.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнегутарского муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

## 5.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфаструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 11

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 12

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 13

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в водоотведении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 14

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 15

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию ** | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | Отношение объема фактических потерь с объемом потерь | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 5 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 6 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |